Was ist Thermographie?

|  |  | (Quelle: InfraTec GmbH, Dresden) |  |  |  | Genau wie bei der dargestellten Handfläche liefert die Thermographieaufnahme eines Gebäudes ein exaktes Abbild der Temperaturverteilung auf den Bauteiloberflächen. Damit steht ein präzises Werkzeug zur Verfügung, um die dämmtechnische Qualität im Gebäudebestand zuverlässig und zerstörungsfrei zu bestimmen und die fachgerechte Umsetzung von Dämmarbeiten effektiv zu kontrollieren. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

.

|  |  | (Bilder: Die Energieberater, Oberhausen) |  | Die nebenstehende Abbildung zeigt ein verputztes Gebäude. Erst die Thermographieaufnahme offenbart die Struktur aus Mörtelfugen und unterschiedlichen Mauersteinen, die sich für das menschliche Auge nicht sichtbar hinter der Putzschicht verbirgt. Dabei registriert die Thermographiekamera kleinste Temperaturunterschiede auf der Putzoberfläche. Diese entstehen, weil der Wärmedurchgang durch die „schlechter dämmenden“ Mörtelfugen etwas größer ist als im Bereich der Mauersteine. |
| --- | --- | --- | --- | --- |